Pumpensteuerung PS2-System

Fabrikat D.C. Industrie Elektronik GmbH

zur Steuerung von zwei Pumpen

☐ bis  5 kW Motorleistung, Direktanlauf

☐ bis 15 kW Motorleistung, Stern-Dreieck-Anlauf

☐ bis 30 kW Motorleistung, Stern-Dreieck-Anlauf

im Stahlblechschrank (700x600x210 mm)

(bei zusätzlichen Einbauten (Steckdosen usw.) Schrankvergrößerung notwendig)

bestehend aus:

Bedienteil in der Schaltschranktür,

Steuerteil auf Hutschiene,

Steuerspannung                            230 VAC

Speisespannung 4-20 mA Sonde    20 VDC

Spannung Signaleingänge:             20 VDC

- mit integrierter piezoresistiver Niveausteuerung

- Messbereich der externen 4-20 mA Niveausonde

im Menü  einstellbar (0-1000 cm)

- LCD-Klartextanzeige der Betriebs- und Störmeldungen,

Anzeige des Pegels und der Motorströme

- Betriebsstundenzähler der Pumpen und

Störmeldungen netzausfallsicher gespeichert

- Anzeige der Einschaltimpulse

- Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle (externes Modul)

- Anzeige der DI-Überwachung (externes Modul)

- automatischer Pumpenwechsel

- Spitzenlastzuschaltung (abschaltbar)

- Zwangseinschaltung der Pumpen

- Laufzeitwechsel der Pumpen einstellbar

- Ausschalten der Pumpen über Ausschaltniveau

und (wahlweise) einstellbare Nachlaufzeit

- Digital-Potentiometer für:

Einstellung der Schaltpunkte Pumpen EIN, Pumpen AUS

und Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung nach

Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung

- LED´s für die Anzeigen Betrieb, Hand, Automatik,

Nachlaufzeit, Sammelstörung und Hochwasseralarm

- Hand-Null-Automatik Taster

- Quittiertaste für Einstellungen und Alarm

- Summer für Alarmmeldung

- Anschluß für Thermokontakte

- potential gebundene und potentialfreie Sammelstörmeldung

- Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA

- Hautschalter

- Voltmeter mit Umschalter

- Amperemeter je Pumpe

- Phasenüberwachung

- Motorschutzschalter nach IN

- Motorschütz oder St.-Dr.-Schützkombination

- Temperaturüberwachungsrelais